# Техническое задание

# на Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Песчаное , c.Береговое- 30 улиц , в соответствии с техническим заданием  (текущий ремонт)

# с. Песчаное Бахчисарайский район Республика Крым                                                                     22 июня 2023 г.

- Наименование объекта: Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Песчаное , c.Береговое- 30 улиц , в соответствии с техническим заданием  (текущий ремонт)

- Географическое положение объекта: с. Песчаное (ул. Верхний городок, ул. Комарова, пер. Садовый, ул. Жукова, ул. Речная, ул. Приморская, ул. Бассейная, ул. Юбилейная, ул. Белоусова, ул. Набережная, ул. Ленина);

с. Береговое (ул. Мира, ул. Курортная, ул. Фестивальная, ул. Виноградная, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Гагарина, ул. Новоселовская, пер. Новоселовский, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Магистральная, ул. Вишневая, ул. Приморская, ул. Большая Морская, пер. Садовый, ул. Цветочная).

- Вид работ: Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Песчаное , c.Береговое- 30 улиц , в соответствии с техническим заданием  (текущий ремонт).

- Основание для выполнения работ: Муниципальная программа "Благоустройство территории "Песчановского сельского поселения" Мероприятие по обеспечению уличным освещением территорий муниципальных образований Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым" на 2023 год

- Заказчик проекта: Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

- Срок выполнения работ: Составляет 3 (три) месяца от даты заключения договора на выполнение работ.

- Этапы выполнения работ:

  - Выполнение работ предусматривается поэтапно по существующим сетям ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго» в населенных пунктах: с. Песчаное, с. Береговое;

  - Закупка материалов и оборудования, доставка материалов на строительную площадку объекта;

  - Монтаж провода СИП-4 2х16 уличного освещения;

  - Монтаж светильников уличного освещения;

  - Подключение линий уличного освещения к существующим сетям наружного освещения или щитам учета наружного освещения.

- Срок окончания работ: Определяется договором на выполнение работ.

- Взаимодействие Подрядчика и Заказчика:

  - Подрядчик назначает уполномоченное контактное лицо для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ. Подрядчик обеспечивает данное контактное лицо средством мобильной связи для координации деятельности Подрядчика с Заказчиком. Заверенная копия документа о назначении контактного лица предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в отдел Администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул. Набережная, 3-а или на электронную почту peschanoe-sovet@bahch.rk.gov.ru .

  - Подрядчик назначает ответственных лиц по приемке и проверке качества выполненных работ, подписанию актов приемки выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ. Заверенная копия документа о назначении ответственных лиц предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в отдел Администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 3-а или на электронную почту peschanoe-sovet@bahch.rk.gov.ru .

  - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ.

  - Работы Подрядчиком производятся под систематическим наблюдением Заказчика. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику с предоставлением исполнительной документации и исполнительных схем.

  - Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком подготовленных Подрядчиком актов выполненных работ.

- Требования к выполняемым работам:

# Работы по обеспечению уличным освещением выполняются при соблюдении СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и других документов, утвержденных или согласованных в установленном порядке.

# Качество и безопасность выполненных работ, качество материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и другим действующим нормативным документам), в том числе:

- Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090

«О правилах дорожного движения»;

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно

- эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 12-03-2001 (ч.1) «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий.

Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390

«О Противопожарном режиме»;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство";

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок;

- А10-93. Защитное заземление и зануление электрооборудования;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки

низковольтные. Часть 5 - 52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".

# Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

# Подключение уличного освещения осуществляется от существующих линий наружного освещения и щитов учета наружного освещения. Электроснабжение уличного освещения осуществляется в с. Песчаное от ТП – 91, ТП – 95, ТП – 276, ТП – 443; и в с. Береговое от ТП – 86, ТП – 150, ТП – 293, ТП – 378.

# Подвес проводов СИП-4 2х16 на существующих опорах ВЛ-0,4кВ выполняется в соответствии с расчетными схемами ремонта уличного освещения в с. Песчаное, с. Береговое.

# Монтаж светильников производится из расчета 16 светильников на 1 км воздушной линии уличного освещения, т.е. через одну или через две опоры, в зависимости от расстояния между существующими опорами ВЛ-0,4кВ.

# Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

# Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

# Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

# Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах выполнения работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

# При необходимости Подрядчик самостоятельно согласовывает схему движения автотранспорта с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

# При проведении работ Подрядчику необходимо:

- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов,

- обеспечить пожарную безопасность в местах выполнения работ;

- обеспечить сохранность жилищного фонда и малых архитектурных форм,

- обеспечить сохранность имущества третьих лиц,

- обеспечить сохранность линий электропередач, связи,

подземных инженерных коммуникаций и др.,

- осуществить необходимые и достаточные мероприятия

по охране окружающей среды, экологической безопасности;

- восстановить нарушенное благоустройство.

- Основные технико-экономические показатели объекта:

  - Номинальное напряжение уличного освещения – 220 В;

  - Категория надёжности электроснабжения уличного освещения – III;

  - Длина линий уличного освещения составляет: 13812,5 м, из них:

    - Протяженность ВЛИ-0,23кВ в с. Песчаное – 6687,5 м;

    - Протяженность ВЛИ-0,23кВ в с. Береговое – 7125 м;

  - Количество устанавливаемых светильников составляет: 221 шт, из них:

    - Количество устанавливаемых светильников в с. Песчаное – 107 шт;

    - Количество устанавливаемых светильников в с. Береговое – 114 шт;

  - Количество планируемых технологических присоединений к источникам электроснабжения ГУП РК «Крымэнерго»: 4 присоединения в с. Песчаное от ТП – 91, ТП – 95, ТП – 276, ТП – 443; 4 присоединения в с. Береговое от ТП – 86, ТП – 150, ТП – 293, ТП – 378.

- Предварительные работы:

Уточнить на местности вариант прохождения трасс ВЛИ-0,23 кВ уличного освещения, произвести разбивку трассы уличного освещения, согласовать с администрацией Песчановского сельского поселения, и представителями ГУП РК «Крымэнерго»;

- Требования к техническим решениям:

  - Для обеспечения уличным освещением, выполнить монтаж ВЛИ-0,23кВ уличного освещения, проводом СИП-4 2х16, протяженностью: 13812,5 м;

  - Монтаж ВЛИ-0,23кВ уличного освещения выполнить совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэенрго»;

  - Выполнить монтаж светильников уличного освещения на существующих опорах ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэенрго»: 221 штук;

  - Выполнить мероприятия по обеспечению уличным освещением от энергоснабжающих ТП ГУП РК «Крымэнерго»;

  - Подключение светильников выполнить от монтируемой ВЛИ-0,23 кВ уличного освещения.